Kebutuhan
-Sampling 1 kHz
-Range ±9V
Pin Map

UpBoard		AD7606
4	6	GND	+5V
3	5	OS1	OS0
7	8	RAGE	OS2
11	10	CVB	CVA
13	12	RD	RST
15	16	BUSY	CS
17	18	FRST	VIO
19	22	DB1	DB0
21	24	DB3	DB2
23	28	DB5	DB4
27	32	DB7	DB6
29	36	DB9	DB8
31	38	DB11	DB10
33	40	DB13	DB12
35	37	DB15	DB14

Mode
1. Reading after conversion
2. Oversampling ratio 64
3. Range ±10V
4. Terakhir FRST dan BUSY tidak dipakai
Flowchart
1. Start
2. Set all configuration pin
3. Rising Reset for minimal 50 ns
4. Waiting minimal 50 ns from step 3
5. Cycle
  1. Falling CONVSTX for 25 ns
  2. Wait BUSY fall
  3. Falling CS and RD
  4. Wait for FRSTDATA rise
  5. For 1 to 6
    1. Read VX
    2. Rising RD for t_11 ns
    3. Falling Rd for t_10 ns
  7. Cycle 7
    1. Fallin
    2. Read Vx
    3. Rising RD fro min 15 ns
  8. Rising CS
Contingency Plan:

Catatan
- Interrupt cuma bisa 1 setiap saat, kalau ada dua atau lebih, sinyal interrupt manapun akan masuk ke Interrupt terakhir saja
- For upboard dari bawah ke atas minimal sekitar 600ns
- Read write gpio sekitar minimal 12 µs

Step
1. Data terbaca
2. Kecepatan
3. Monitor

Multithreading
Ada dua sampling dan print
Sampl